Valladolid 14 de abril de 2020

Buenos días y feliz semana:

Voy a detallar el plan de trabajo para semana.

RECOMENDACIONES:

- Lee atentamente lo que se pide en cada actividad y realiza los envíos tal y como se detalla.

- Es conveniente que escribas una pequeña explicación en el cuerpo del mensaje.

Para enviar trabajos, actividades o preguntar dudas, puedes contactar conmigo de lunes a viernes, en horario de 8:15 a 14:15, al siguiente correo electrónico:

armenia.riesco@sanviatorvalladolid.com

ACTIVIDADES:

Envío 8

Vamos a comenzar el tema 4. En este tema estudiaremos los componentes electrónicos: resistencia, diodo, transistor y condensador.

Vamos a comenzar estudiando la resistencia:

- Pon el título del tema en el cuaderno (página 78) y el título del punto 1 (página 81). Realiza el resumen de la página 81 copiando la tabla y el ejercicio resuelto.

EXPLICACIÓN: Hasta ahora hemos considerado que la resistencia era proporcionada por el receptor, pero los cables proporcionan también una resistencia que se incrementa con la longitud de éste (no es lo mismo hablar de 1 metro de cable que de 100 Km de cable, en un metro de cable su resistencia es despreciable pero no en 100 Km de cable, que transformará parte de la energía eléctrica en calorífica). Como el cable tiene forma cilíndrica, su superficie o área será la misma que la de un cilindro, S=πr2

- Realiza el ejercicio en el cuaderno (copiando el enunciado): página 81 nº 4

Realiza fotos del trabajo realizado (una foto por hoja) y envíalo para su corrección.

Asunto: Envío8_Tecnología4ESO_(Pon tu nombre)

Ejemplo: Envío8_Tecnología4ESO_RobertoMartín

Envío 9

Nos volvemos a centrar en la resistencia como elemento receptor. Vamos a estudiar diferentes tipos de resistencias: resistencias fijas (presentan un código de color), resistencias variables o potenciómetros, resistencias que dependen de la temperatura (termistores: NTC o PTC) y resistencias que dependen de la luz (LDR).

- Resumen en el cuaderno de las página 82. Indica el símbolo de cada tipo de resistencia.

- Lee y entiende cómo se lee el valor de una resistencia fija mediante su código de color (página 83 y 84).

CONSEJO: Utiliza la tabla de la página 82.

EXPLICACIÓN: La tolerancia de una resistencia hace referencia al margen de error que se comete en su fabricación. Por ejemplo, si compramos una resistencia de 10Ω que presenta una banda de color oro en último lugar, diremos que la resistencia es de 10Ω ± 5%, es decir, que el fabricante nos garantiza que la resistencia está comprendida entre 9,95 y 10,05 Ω.

- Realiza el calculo de la resistencia fija de la página 82 (negro, negro, rojo y dorado).

Realiza fotos del trabajo realizado (una foto por hoja) y envíalo para su corrección.

Asunto: Envío9_Tecnología4ESO_(Pon tu nombre)

Ejemplo: Envío9_Tecnología4ESO_RobertoMartín